Инструкция

по применению моющего дезинфицирующего средства «Ника- 2»

для мойки и дезинфекции лабораторного оборудования,

глубинных скважин и внутренней канализации.

Для приготовления рабочих растворов средства «Ника- 2» в чистую емкость заливают горячую воду (60-70*С) и добавляют препарат в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации.

| № п/п | Виды работ | Крепость раствора | Время замачивания | Механическое воздействие | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищение глубинных скважин от иловых отложений | 10% | 20-24 часа | Прокачка скважины | Вынос ила с водой |
| 2 | Мытье и обеззараживание химической и бактериологической посуды в лабораториях питьевых и сточных вод | 0,3-0,5% | 10-20 мин | Промывка и ополаскивание горячей водой (50-60*С) | Отрицательный тест на наличие кишечной палочки |
| 3 | Очистка и профилактика внутренней канализации | 5-10% | 30-60 мин | Обработка с помощью ерша (в горячей воде 60-70*С) | Восстанавливается проходимость внутренней канализации |

Приготовление рабочих растворов

| № п/п | Область применения | Крепость раствора | Техника приготовления рабочих растворов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищение глубинных скважин от иловых отложений | 10% | 100 мл средства «Ника-2» развести в 1 л горячей воды (или 1л средства – в 10л горячей воды) |
| 2 | Мытье и обеззараживание химической и бактериологической посуды в лабораториях питьевых и сточных вод | 0,3% | 3 мл средства «Ника-2» развести в 1 л горячей воды |
|  |  | 0,4% | 4 мл средства «Ника-2» развести в 1 л горячей воды |
|  |  | 0,5% | 5 мл средства «Ника-2» развести в 1 л горячей воды |
| 3 | Очистка и профилактика внутренней канализации | 5% | 50 мл средства «Ника-2» развести в 1 л горячей воды (или 150 мл средства – в 3л горячей воды) |
|  |  | 7% | 70 мл средства «Ника-2» развести в 1 л горячей воды (или 210 мл средства – в 3л горячей воды) |
|  |  | 9% | 90 мл средства «Ника-2» развести в 1 л горячей воды (или 270 мл средства – в 3л горячей воды) |
|  |  | 10% | 100 мл средства «Ника-2» развести в 1 л горячей воды (или 300мл средства – в 3л горячей воды) |

Общие положения.

- Моющее дезинфицирующее средство «Ника-2» предназначено для машинного и ручного мытья и обеззараживания стеклотары, оборудования, тары, инвентаря, яиц  и рабочих поверхностей

- Средство «Ника-2» - полупрозрачная жидкость высокощелочного характера с рН 1%-го водного раствора 11,5-12,5, с невысокой степенью вязкости, хорошо смешивается с водой. Для применения средство разбавляют в 100 раз.

- Растворы средства «Ника-2» стабильны и при хранении долго не разлагаются, концентрат данного средства сохраняет свою активность при температуре 18-20°С в течение 1 года.

- «Ника-2» является негорючим веществом, относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, при попадании на кожу и слизистую оболочку глаза оказывает раздражающее действие, ингаляционно малоопасен вследствие низкой летучести, не обладает аллергенным воздействием на организм.

- Рабочие растворы «Ника-2» предотвращают отложения солей жесткости, не портят обрабатываемые поверхности из любого материала, кроме сплавов на основе алюминия.

- Моющее дезинфицирующее средство «Ника-2» несовместимо с мылами и моющими средствами, содержащими анионактивные ПАВы.

- Средство «Ника-2» обладает антистатическими свойствами, что позволяет исключить обработку поверхностей маслодельного оборудования специальными антиприлипающим веществом.

- Средство «Ника-2» обладает высокой обезжиривающей способностью (90%), высоким антимикробным эффектом (до 100%) в отношении бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, стрептококка, плесени, дрожжей и споровых бактерий.

- Специально разработанны инструкции для :

-молочной;

-мясной;

-хлебопекарной;

-производство напитков;

-птицеперерабатывающей;

-предприятий общественного питания

В инструкциях подробно описаны методы и режимы применения средства «Ника-2», методика приготовления рабочих растворов, требования безопасности при работе с ним